## Slide 1: Kørekort og højresving
Indhold i undervisningsplanen

## Slide 2: Det overordnede
Grundlæggende færdigheder
Indstilling af spejle
Anvendelse af spejle
Færdigheder ved svingning
Specifikt om at svinge til højre
Ulykker
Risikoforhold
Orienterings-færdigheder
Manøvre-færdigheder
Praktik
Teori
Praktik
Teori og praktik

## Slide 3: Specifikt, grundlæggende
2.2.2 Indstilling af spejle
Eleven skal beherske følgende færdigheder:
Indstille førerspejle og vidvinkelspejl samt eventuelt nærzonespejl, frontspejl og blindvinkelspejl så det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling.
Eksempel førerspejl:
Førerspejlet på hver side indstilles således, at siden af lastbilen netop kan ses i den inderste del af spejlet (siden af lastbilen bør højst fylde 1 cm i hvert spejl) og således, at horisonten kan ses i den øverste del af spejlet.
Herefter beskrivelse for resten af spejlene

## Slide 4: Specifikt, grundlæggende
2.2.3 Anvendelse af spejle
Eleven skal beherske følgende færdigheder:
1) Jævnligt orientere sig i spejlene og især i højresving orientere sig flere gange før og under svingningen.
2) Være opmærksom på blinde vinkler, også de ofte store blinde vinkler som selve spejlene danner.
3) Tjekke de skjulte områder (blinde vinkler), ved at flytte sig frem og til siden.
4) Især ved højresving i kryds hyppigt at tjekke området til højre for lastbilen ved at orientere sig ved brug af spejle og gennem forrude og sideruder.

## Slide 5: Specifikt, grundlæggende
2.4.1 Færdigheder ved svingning
Eleven skal beherske følgende orienterings-færdigheder ved højresving (uddrag):
Orientere sig bagud langs lastbilens sider alene ved hjælp af spejle, og herunder skifte mellem flere spejle.
Tjekke blinde vinkler i det omfang, det er muligt.
Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved forlæns højresving (uddrag):
Køre så tæt på kørebanekant eller kantsten (eller kantlinje) som muligt for bl.a. at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem på højre side af lastbilen.
Udføre højresvinget ved at blive ved kørebanekanten og gøre svinget så lille som muligt
Såfremt pladsforholdene gør det nødvendigt, bør der i god tid før svingningen trækkes til venstre.

## Slide 6: Specifikt, højresving
7.13.1 Ulykker
Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under højresving i kryds:
Der sker temmelig mange ulykker under højresving i kryds
Ved omkring halvdelen af ulykkerne er modparten en cyklist eller knallertkører, der befinder sig på lastbilens højre side, og som føreren af lastbilen klemmer eller svinger ind foran. Mange af cyklisterne befinder sig ved lastbilens højre forhjørne, når lastbilen påbegynder svingningen. De fleste af den slags ulykker sker i lysregulerede kryds med cykelsti, hvor lastbilen svinger for grønt lys, efter at have holdt for rødt lys sammen med en cyklist/knallertkører. Kun en lille del af de implicerede er hurtige eller aggressive cyklister. En del lastbiler svinger med så høj hastighed, at chaufføren ikke får tid nok til grundig orientering efter cyklister.

## Slide 7: Specifikt, højresving
7.13.2 Risikoforhold
Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved højresving:
For høj hastighed før og under svingningen, så orienteringen bliver mangelfuld.
Mangelfuld orientering om bagfra kommende cyklister og knallertkørere på højre side af lastbilen.
Mangelfuld eller forkert orientering efter bagfra kommende cyklister og knallertkørere samt fodgængere, der kommer ud i det lysregulerede kryds efter der har været grønt i nogen tid.

## Slide 8: Specifikt, højresving
7.13.3 Orienterings-færdigheder
Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved højresving og reagere hensigtsmæssigt over for dem:
Cyklister og knallertkørere, der holder ved stoplinen på højre side af lastbilen.
Bagfra kommende cyklister og knallertkørere på højre side af lastbilen på kørebanen eller cykelstien.
Cyklister, knallertkørere og fodgængere, der kommer ud i det lysregulerede kryds, efter der har været grønt lys i nogen tid.

## Slide 9: Specifikt, højresving
7.13.3 Orienterings-færdigheder
Eleven skal beherske orienterings-færdigheder ved højresving ”grundlæggende” samt følgende:
Ved fremkørsel mod kryds orientere sig grundigt gennem ruder og i spejle (eventuelt kamera) efter cyklister og knallertkørere, der ligeledes er på vej frem mod krydset.
Fortsat holde sig orienteret gennem ruder og i spejle (eventuelt kamera) om eventuelle cyklister og knallertkørere til højre for lastbilen, mens man holder for rødt lys.

## Slide 10: Specifikt, højresving
7.13.4 Manøvre-færdigheder
Eleven skal beherske manøvre-færdigheder ved højresving ”grundlæggende” samt følgende:
Hvor højresving udføres ved først at trække til venstre på kørebanen, skal denne manøvre udføres i god afstand fra sidevejen med efterfølgende tegngivning til højresving.
Foretage højresvinget med passende lav hastighed og eventuelt standse op før krydsning af cyklisternes bane for at give sig tilstrækkelig tid til grundig orientering.

## Slide 11: Grundlæggende kvalifikation
Hvordan gribes det an?
Vejledning fra Trafikstyrelsen undervejs..